Начало формы

Конец формы

30ч6бр задвижка чугунная параллельная

DN 50-200   PN=1,0 МПа; 1,6 МПа        DN 250, 300  PN=1,0 МПа

Сертификат

Габаритные и присоединительные размеры задвижка чугунная 30ч6бр

| DN | Размеры, мм | Масса, кг не более |
| --- | --- | --- |
|  | D | D1 | D2 | L | H | d | n | A | B |  |
| 50 | 125х125 | 125 | 102 | 180 | 245 | 18 | 4 | 310 | 125 | 11,5 |
| 80 | 150х150 | 160 | 133 | 210 | 310 | 18 | 4 | 385 | 172 | 19 |
| 100 | 215 | 180 | 158 | 230 | 380 | 18 | 8 | 485 | 214 | 30,5 |
| 125 | 245 | 210 | 184 | 255 | 430 | 18 | 8 | 550 | 248 | 42 |
| 150 | 280 | 240 | 212 | 280 | 500 | 22 | 8 | 640 | 284 | 58 |
| 200 | 335 | 295 | 268 | 330 | 650 | 22 | 8/12* | 820 | 360 | 99 |
| 250 | 405 | 355 | 320 | 450 | 740 | 26 | 12 | 945 | 420 | 185 |
| 300 | 460 | 410 | 370 | 500 | 925 | 26 | 12 | 1155 | 516 | 270 |
| * -п=12 для Рр 1,6МПа (оговаривается при заказе) |

ОАО Литейно-механический завод изготавливает задвижки чугунные 30ч6бр

Тип задвижки 30ч6бр -  параллельная с выдвижным шпинделем.

Задвижка 30ч6бр предназначена для установки в качестве запорного устройства на трубопроводах.

Присоединение задвижки 30ч6бр к трубопроводу – фланцевое. Присоединительные фланцы по ГОСТ 12817 с уплотнительными поверхностями исполнения I, ряд 2 по ГОСТ 12815.

Установочное положение 30ч6бр любое, кроме положения – маховиком вниз.

Вид управления задвижки чугунной 30ч6бр – ручной привод.

Рабочая среда – вода, пар.

Температура рабочей среды не более +2250С.

Рабочая среда подается с любой стороны задвижки.

Герметичность затвора соответствует классу «D» по ГОСТ 9544.

Материал:        - корпусных деталей – серый чугун СЧ 20 ГОСТ 1412;

- уплотнительных поверхностей – латунь ЛС-59 ГОСТ 15527.

Уплотнение по шпинделю – сальниковое (кольца ТРГ).

Уплотнение между корпусом и крышкой – паронит.

Климатическое исполнение – У2, УХЛ4 по ГОСТ 15150.

Задвижки 30ч6бр соответствуют требованиям ГОСТ 5762и ТУ 3721-001-00324292-2011.

Полный средний срок службы не менее 10 лет.

Задвижки 30ч6бр изготавливаются на давление до 16 атмосфер (1,6 МПа)